## Slide 1: 质谱样本制备
刘明伟
2017-08-24

## Slide 2
尽可能采用简单方法进行样品处理，以避免蛋白丢失
尽可能减少蛋白的降解
样品制备的原则
在制备中丢失的蛋白是永远不可能在后面的实验中弥补回来的!

## Slide 3
样品制备流程
取
材
裂解
除杂
定量
富集
酶解
确定样本类型
选择合适的提取方法
离心或高丰度蛋白去除
IP或DNA pull down
sRP
TiO2
分级
鉴定
确定蛋白质含量
选择合适的酶和酶解方法
QE
Fusion
……
IP
DNA pull down

## Slide 4
样品制备流程
取材
裂解
除杂
定量
富集
酶解
确定样本类型
选择合适的提取方法
离心或高丰度蛋白去除
IP或DNA pull down
sRP
TiO2
分级
鉴定
确定蛋白质含量
选择合适的酶和酶解方法
QE
Fusion
……
IP
DNA pull down

## Slide 5
样本类型
整体样品：生物个体小的物种，如微生物、细菌
组织样品：从整体部分或器官中抽取一定量具有代表性的样品
细胞样品：固体基质中培养的细胞、体外悬浮培养生长的细胞、周期性细胞样品如红细胞、淋巴细胞和从组织中分离同类的细胞
可溶性样品：体液样品，如血清、血浆、尿样、脑脊液以及细胞和组织的水溶性提取物

## Slide 6
样本制备的影响因素
PH
温度
机械剪切力
压力
蛋白的水解

## Slide 7
样本裂解是指对样品蛋白质进行增溶性溶解的过程，其目的是破坏蛋白质与蛋白质分子、蛋白质与非蛋白质之间的共价与非共价相互作用；使蛋白质变性及还原；去除非蛋白质组分，如核酸、脂类等
样本裂解技术

## Slide 8
样本裂解方法
方 法 |  | 特 点 | 适用对象
温和裂解 | 渗透 | 温和、可进行亚细胞分级 | 血细胞 培养细胞 细菌 植物细胞
 | 冻融 |  | 
 | 裂解液 |  | 
 | 酶 |  | 
剧烈裂解 | 研磨 | 细胞完全破碎裂解 | 培养细胞 组织 细菌
 | 匀浆 |  | 
 | 超声 |  | 

## Slide 9
离液剂、还原剂及表面活性剂
尿素是常用的离液剂，主要作用是改变或破坏氢键等次级键的结构，使得蛋白变性并使蛋白酶失活
还原剂主要是用来断裂蛋白分子中Cys残基之间形成的二硫键，增加蛋白的溶解性。通常用的还原剂有β-巯基乙醇、二硫苏糖醇（DTT）
去污剂主要是通过破坏蛋白之间的疏水相互作用，以确保蛋白完全溶解和防止通过疏水相互作用导致蛋白聚合。去污剂有离子型、非离子型和兼性离子型。经常使用的有阴离子去污剂SDS，非离子去污剂NP-40和TritonX-100，两性离子去污剂CHAPS

## Slide 10
防止蛋白降解
低温：蛋白酶在低温时活性降低
蛋白酶抑制剂：
* PMSF，灭活氨酸蛋白酶和半胱氨酸蛋白 酶，在水溶液中迅速失活
* EDTA、EGTA
* 肽蛋白酶抑制剂
变性剂：强变性剂8mol/L脲、 10％TCA或2％SDS，强碱下抑制酶活

## Slide 11
方 法 | 特 点
胶内酶解 | 去除可能对质谱造成干扰的物质， 聚丙烯酰胺凝胶能够对里面的微量蛋白形成很好的聚集.
溶液内酶解 | 蛋白损失小，缺点是会受溶液内其他成分的影响，酶切效率降低
FASP酶解 | 去除任何能影响酶发挥功能的干扰物质，能蛋白质样品完整的提取、完全的溶解以及高效率的消化
蛋白酶解常用方法

## Slide 12
名 称 | 切割位点
胰蛋白酶 | 精氨酸和赖氨酸残基的羧基侧链
LysC | 赖氨酸残基的羧基侧链
AspN | 谷氨酸或谷氨酰胺的羧基侧链
GluC | 天冬氨酸残基的氨基侧链
胰凝乳蛋白酶 | 酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸的羧基侧链
蛋白酶解常用酶

## Slide 13
原理：IP是利用抗原蛋白质和抗体的特异性结合以及细菌蛋白质的“protein A/G”可以特异性地结合到抗体FC段的现象开发出来的方法。目前多用protein A/G预先结合在argarose beads上，使之与含有抗原的溶液及抗体反应后，beads上的prorein A/G就能达到吸附抗原的目的。通过离心、洗脱，可以从含有目的抗原的溶液中将目的抗原与其它抗原分离
技术优点：用途广泛，主要用于低丰度蛋白的富集和浓缩
应用:寻找新的相互作用蛋白；验证目的蛋白和待测蛋白是否有相互作用
免疫沉淀（Immunoprecipitation，IP）
5
6
Notes: 蛋白样品准备，加入抗体
抗原抗体结合反应
Protein A/G 与抗原抗体复合物结合
免疫复合物与protein A/G 解离（2%SDS煮沸处理）
胶内酶解
质谱鉴定

## Slide 14
DNA pull-down
原理：针对目标蛋白设计特异性DNA探针并经过生物素标记，生物素探针可以和偶联在磁珠上的链霉亲和素亲和结合，然后细胞核提取物与磁珠-DNA探针孵育，作用蛋白质分子可以和DNA探针特异性结合，经过洗涤可以将非特异性结合蛋白质去除；最后，经洗脱液洗脱，得到目的DNA探针-蛋白质复合物，质谱鉴定。

## Slide 15
转录因子DNA结合活性谱
Transcription factor DNA binding activity profiling
大规模转录因子分析TFRE
Qin J, PNAS 2013
Notes: 即利用转录因子可与序列特异性DNA元件结合的特点，设计合成了包括100种各类型的转录因子结合序列的串联多拷贝双链DNA结合元件（catTFRE），并将其用生物素标记以包装成“DNA诱饵”，用来富集细胞或组织中内源性转录因子。对富集的内源性转录因子可进一步利用蛋白/肽段分级分离联合质谱技术进行大规模鉴定和定量。

## Slide 16: 共鉴定超过1200种转录因子
TF | Coverage
NR | 42/48
Fox | 29/50
293T
H1299
HeLa
HepG2
MEF
mLiver
A549
U937
MCF7
PC3
SY5Y
Method | HeLa
TFRE | 743
RNA-seq | 859
深度接近RNA-seq
50
100
200
400
μg
#TF
150
170
195
209
高灵敏度
Notes: 首先以HeLa细胞为研究对象，采用catTFRE技术富集鉴定转录因子，结果鉴定出多达743种转录因子。通过与常规蛋白质组深度覆盖策略，以及RNA-seq技术获得的转录因子mRNA表达谱分析比较后发现，catTFRE对内源性转录因子的覆盖程度已经远远超过常规蛋白质组深度覆盖策略，并接近RNA-seq的深度覆盖水平
在11种哺乳细胞系中共鉴定出1000种转录因子，覆盖了整个转录因子编码基因的2/3。

## Slide 17
技术优点：
独有专利技术，可对内源性转录因子进行深度覆盖；
结合定量蛋白质组学技术，可同时对几百种甚至上千种转录因子与DNA结合序列的结合活性进行分析；
可动态监测转录因子表达和基因调控活力。
应用：生理条件下动物细胞或组织中大规模转录因子鉴定和定量

## Slide 18
原理：C18反相色谱中，溶质按其疏水性大小进行分离，极性越大疏水性越小的溶质，越不易与非极性的固定相结合，所以先被洗脱下来。
应用：蛋白质全谱分析
Label-free
技术优点：所需样本量少，可对微量样本（蛋白20μg、细胞105、组织1mg)进行分析，不受样本数量限制
sRP分离技术
Notes: 反相柱：填料是非极性的，官能团为烷烃，例如：C18(ODS)、C8、C4等。
⑵正相柱：填料是极性的，官能团为－CN氰基、－NH2氨基等。
⑶离子交换键合相： 阳离子官能团：－SO3H磺酸基、－COOH羧基等。 阴离子官能团：―R4N+季铵基、-氨基等。 ( 由于硅胶基质的键合相只能在pH=2～7.5的范围内使用，而离子交换色谱要求有更宽的pH范围，因此其基质现在仍主要使用聚苯乙烯和二乙烯苯。) 流动相：
反相色谱最常用的流动相及其冲洗强度如下： H2O<甲醇<乙腈<乙醇<丙醇<异丙醇<四氢呋喃 最常用的流动相组成是："甲醇-H2O"和"乙腈-H2O"，但由于乙腈具有一定的毒性，通常优先考虑"甲醇-H2O"流动相。 反相色谱中，溶质按其疏水性大小进行分离，极性越大疏水性越小的溶质，越不易与非极性的固定相结合，所以先被洗脱下来。

## Slide 19
TiO2磷酸化肽段富集技术
原理：利用TiO2与磷酸肽上磷酸基团的亲和能力实现对磷酸肽的相对富集
应用：翻译后磷酸化修饰鉴定
技术优点：深度富集
isocratic elution
with different ACN%
（0，2，5，8，18，10，40% ACN）
MS identification
Combined into
3 fractions

## Slide 20
欢迎大家到样本制备组实践操作
欢迎大家提供样本制备新方法，共同探讨交流
谢谢大家！